## Slide 1
Clignote la LED
(Appuyez sur la touche Espace pour entrer l'espace)
Eteindre la LED
Commandez votre ordinateur pour attendre un moment
Allumer la LED
IchigoJam premier pas
"WAIT120" signifie "wait 2sec" Q: "WAIT60" signifie?
Allumez la LED 1sec ( joindre des commandes)
Appuyez deux fois sur la touche HAUT.
Appuyez sur la touche DROITE 12 fois.
Appuyez sur la touche Retour arrière pour supprimer "6".
Tapez "12". Appuyez sur Entrée pour
modifier votre commande.
Vous pouvez enregistrer jusqu'à quatre programmes (0 à 3)
Après le redémarrage de votre ordinateur,
vous pouvez charger ce programme.
"RUN" est une commande pour démarrer votre programme.
Appuyez sur la touche Échap pour arrêter le programme.
La touche F5 est également identique à "RUN".
Tapez "LED1" et appuyez sur Entrée.
Chaque ligne doit frapper l'entrée.
La touche F3 saisit "SAVE".
La touche F2 tape "LOAD".
Tapez "NEW" pour effacer votre programme.
SAVE0
LOAD0
NEW
LED1
LED0
WAIT120
WAIT60
:
LED1:WAIT60:LED0
LED1:WAIT120:LED0
10 LED1:WAIT30
20 LED0:WAIT30
30 GOTO10
RUN
"LIST" est une commande pour afficher le programme.
La touche F4 fonctionne
de la même manière.
LIST
Pouvez-vous faire clignoter la LED plus rapidement?
L'entrée pour indiquer à l'ordinateur votre modification.
http://ichigojam.net/

## Slide 2
http://ichigojam.net/
Base-ball! (Appuyez sur une touche pour frapper la balle)
Rafting! (la touche droite et la touche gauche pour éviter)
Prise d'écran! (Appuyez sur n'importe quelle touche)
IchigoJam mini-jeux
shift
+
(
9
Appuyez sur la touche Maj pour taper ‘(‘, ‘)’ ou ‘”’
10 CLS:X=15
20 LC X,5:?”O”
30 LC RND(32),23:?”*”
35 WAIT 3
36 X=X-BTN(28)+BTN(29)
37 IF SCR(X,5) END
40 GOTO 20
10 LET C,1:CLS
20 LC RND(32),RND(22)
30 ?CHR$(C)
40 LET K,INKEY():IF K C=K
50 GOTO 20
10 LET Y,0
20 CLS
30 LC 4,15:?”%”
40 LC 5,Y:?”O”
50 IF INKEY() GOTO 90
60 LET Y,Y+1
70 WAIT 6
80 GOTO 20
90 IF Y=15 ?”HIT!”
Type! (Tapez de A à Z)
Calc! (Calculez la somme rapidement)
À quelle vitesse?
(Appuyez sur la touche Espace après avoir allumé le voyant)
10 LED 0
20 WAIT RND(180)+60
30 LED 1:CLT
40 IF BTN(32)=0 GOTO 40
50 ?TICK()
10 LET N,65:CLT
20 ?CHR$(N);
30 IF INKEY()!=N GOTO 30
40 LET N,N+1:IF N<91 GOTO 20
50 ?:?TICK()/60
10 LET N,0:CLT
20 LET A,RND(10)
30 LET B,RND(10)
40 ?A;”+”;B;”=“;:INPUT C
50 IF C!=A+B ?”NG!”:END
60 LET N,N+1:IF N<10 GOTO 20
70 ?TICK()/60