## Slide 1
LEDをてんめつさせよう
（くうはく＝スペースキー、まんなかのながいキー）
LEDをけそう
コンピューターに「まて = WAIT（ウェイト）」
LEDをひからせよう
IchigoJam はじめのいっぽ
WAIT120で2びょうまつ。WAIT60だと？
LEDを1びょうひからせる（ コロンでつなぐ）
カーソルキーのうえキーを２かいおす
みぎキーを10かいおして、0のばしょまでうごかす
BackSpace（バックスペース）キーで6をけす 12とうち、さいごにエンターキー
ひだりうえのESC（エスケープ）キーでストップ
RUNのかわりに、F5キーでもOK！
つくったプログラムを、ほぞんしよう（0〜3の4つ）
スイッチをきっても、もとどおり
LED1、と、おして「enter」キー
ぎょうのおわりで、エンターキー
エンター
セーブ、F3キー、0でもOK！
ロード、F2キー、0でもOK！
つぎのプログラムをはじめるまえに
SAVE0
LOAD0
NEW
LED1
LED0
WAIT120
WAIT60
:
LED1:WAIT60:LED0
LED1:WAIT120:LED0
10 LED1:WAIT30
20 LED0:WAIT30
30 GOTO10
RUN
プログラムをかいぞうしよう
リスト、F4キーでもOK！
LIST
はやくてんめつさせるにはどこをかえるといい？
かえたら、かえたぎょうで、エンターキー
ニュー
http://ichigojam.net/

## Slide 2
http://ichigojam.net/
やきゅうゲーム（タイミングよくキーをおす）
こうそくタイピングゲーム
（AからZまですばやくおせ）
たしざんめいじんゲーム
（かずをうちこんでエンターでこたえる）
かわくだりゲーム（カーソル左右でよけろ！）
はんのうそくどゲーム
（LEDひかったらすぐ、スペースキー）
スクリーンジャック（キーをいろいろおすと？）
IchigoJam ミニゲームズ
shift
+
(
ゆ
8
（）や”はシフトキーをおしながらおす！
10 CLS:X=15
20 LC X,5:?”O”
30 LC RND(32),23:?”*”
35 WAIT 3 36 X=X-BTN(28)+BTN(29)
37 IF SCR(X,5) END
40 GOTO 20
10 LED0
20 WAIT RND(180)+60
30 LED1:CLT
40 IF BTN(32)=0 GOTO 40
50 ?TICK()
10 N=65:CLT
20 ?CHR$(N);
30 IF INKEY()!=N GOTO 30
40 N=N+1:IF N<91 GOTO 20
50 ?:?TICK()/60
10 N=0:CLT
20 A=RND(10)
30 B=RND(10)
40 ?A;”+”;B;”=“;:INPUT C
50 IF C!=A+B ?”NG!”:END
60 N=N+1:IF N<10 GOTO 20
70 ?TICK()/60
10 CLS:C=1
20 LC RND(32),RND(22)
30 ?CHR$(C)
40 K=INKEY():IF K C=K
50 GOTO 20
10 Y=0
20 CLS
30 LC 4,15:?”%”
40 LC 5,Y:?”O”
50 IF INKEY() GOTO 90
60 Y=Y+1
70 WAIT 6
80 GOTO 20
90 IF Y=15 ?”HIT!”